## Slide 1
Zur
Anleitung Hochwasser-Alarm- und Einsatzplan
Taste STRG + Klick mit linker Maustaste
Zum Grundmuster für
Hochwasser-Alarm- und Einsatzpläne
mit Praxisbeispielen
Taste STRG + Klick mit linker Maustaste

## Slide 2: P 1
Einleitung
Planungsprozess
Anleitung
Dieses Dokument besteht aus zwei Teilen:
1. Anleitung für eine Hochwasser-Alarm- und Einsatzplanung
Alle Seiten dieses Teils sind durch einen blauen Balken gekennzeichnet.
Sie tragen rechts oben eine Nummer, die mit einem Buchstaben beginnt.
2. Muster eines Hochwasser-Alarm- und Einsatzplans
Alle Seiten dieses Teils tragen rechts oben eine Nummer ohne Buchstaben.
Ganz links tragen viele Seiten Navigations-Felder, über die direkt zu den inhaltlich jeweils passenden Seiten und den jeweiligen Inhalts-Übersichten gesprungen werden kann.
Blaue Navigations-Felder führen zu Seiten in der Anleitung.
Weiße Navigationsleisten führen zu Seiten des Musterplans.
Daneben sind viele Elemente und Textstellen ebenfalls mit inhaltlich jeweils passenden Seiten verlinkt.
Aus technischen Gründen ist ein Zurückblättern zu einer zuvor gesehenen Seite nicht möglich. Deshalb ggf. zur Inhaltsseite zurückspringen und mit einigen Klicks zur gewünschten Seite navigieren.
Aktivierung der Navigations-Felder: Maustaste auf Feld oder Text, Steuerungstaste (strg) gedrückt halten und Klick mit linker Maustaste
Inhalt Anleitung
Inhalt
Navigations-Felder

## Slide 3: P 2
Übersicht
Planungsprozess
2. Monitoring MO 0
1. Führungsorganisation FO 0
3. Risikoanalyse RA 0
4. Maßnahmenplanung MP 0
5. Alarmplan erstellen AP 0
Gehen Sie schrittweise in der unten gezeigten Reihenfolge vor.
Planen Sie zunächst nur einzelne Maßnahmen und auf Basis dieser Maßnahmen dann den Alarmplan.
Bearbeiten Sie dann in einem iterativen Prozess weitere Risiken bzw. Gefahren.
Dadurch wächst der Alarm- und Einsatzplan und wird dabei ständig weiter optimiert.
Sie können die Maßnahmenplanung nach Erfahrung und Bedarf jederzeit weiter vertiefen.

## Slide 4: FO 0
Übersicht
Führungsorganisation
Akteure definieren FO 1
Grundstruktur verstehen FO 2
Grundstruktur FO 2
Verwaltungsstab personell besetzen FO 4
Struktur des Verwaltungsstabes FO 3

## Slide 5: FO 1
Akteure
Führungsorganisation
Wer sind die führenden Akteure des Hochwasser-Schutzes?
Beispiele sind:
(Ober-)Bürgermeister(in)
Beigeordnete
Amts-/ Fachbereichsleiter
  Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
  Hauptamt
  Personalamt
  Tiefbau, Gewässer, Kanalisation etc.
Feuerwehrkommandant
Leiter Bauhof / Baubetriebshof oder ähnlich
Klärwärter
Stauwärter
Vertreter relevanter Eigenbetriebe der Kommune
Vertreter Wasserbehörden
Vertreter Zweckverbände
Planungsvorlage Plan 102
Inhalt Planungsprozess
Führungsorganisation
Inhalt Anleitung

## Slide 6: FO 2
Grundstruktur
Führungsorganisation
FwDV 100 3.2.4.3, FwG BW § 27
Politisch-gesamtverantwortliche Komponente
z.B. Bürgermeister(in)
administrativ-organisatorische Komponente
z. B. Verwaltungsstab*
operativ-taktische Komponente
z.B. Einsatzleitung
Koordination der operativ-taktischen Maßnahmen der Organisation der Gefahrenabwehr
Verwaltungsspezifische Aufgaben
die nicht Aufgabe der gesetzlichen Gefahrenabwehr sind
Beispiele
Entscheidungen über Evakuierungen
Betreuung der Bevölkerung
Ersatzvornahmen
Gesundheit / Hygiene
Eigentumssicherung
Beispiele für Organisationen
Feuerwehren
Rettungsdienste
Technisches Hilfswerk
Polizeibehörden
Bundeswehr
* Alternative Bezeichnungen: Krisenstab, Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Vereinfachte Darstellung:
Der Verwaltungsstab führt NICHT die Einsatzleitung!
Führungsorganisation
Grundstruktur übernehmen oder anpassen!
Wählen ob Bezeichnung „Verwaltungsstab“, „Krisenstab“ oder „Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) verwendet werden soll
Plan 104
Inhalt Anleitung

## Slide 7: FO 4
Im Verwaltungsstab wirken alle in der vorliegenden Lage zuständigen oder benötigten Ämter der eigenen Verwaltung und anderer Behörden mit.
Die konkrete Zusammensetzung ergibt sich aus der jeweiligen Lage.
Je nach Lage besteht der Verwaltungsstab aus einigen wenigen Personen oder setzt sich aus allen Amtsleitern/Fachbereichsleitern und weiteren Kompetenzträgern der kommunalen Verwaltung zusammen. Das bedeutet, dass im Prinzip ALLE Fachleute der Verwaltung in den Verwaltungsstabes berufen werden können.
Zu unterscheiden sind:
Verwaltungsstab: Zusammensetzung
Führungsorganisation
Ständige Mitglieder
des Verwaltungsstabes*
Ereignisspezifische Mitglieder
des Verwaltungsstabes
Bürgermeister(in)
Vertreter für die Fachbereiche
  Personal, Recht, Finanzen
  Sicherheit & Ordnung
  Öffentlichkeitsarbeit
  Verbindungspersonen
Person für die Aufgabe Lage & Dokumentation
Verbindungspersonen
  Feuerwehr
Beispiele
Bauhof, Tiefbau
IT & Kommunikation
Eigenbetriebe
Schulen & Soziales
Vertreter anderer Behörden
Fachberater
Ständige Mitglieder
des Stabes definieren!
Plan 115
*Diese Personen sollten für die Arbeit im Verwaltungsstab geschult werden.
Ereignisspezifische Mitglieder des Stabes definieren! Plan 116
Verbindungspersonen
definieren!
Plan 118
Fachberater
definieren!
Plan 120
Inhalt Anleitung

## Slide 8: MO 0
Übersicht
Monitoring
Monitoring organisieren MO 4
Indikatoren definieren MO 2
Inhalt Anleitung

## Slide 9: MO 2
Indikatoren sind Meldungen und Ereignisse, die als Auslöser für einzelne Maßnahmen genutzt werden können.
Beispiel:.
Indikatoren definieren
Monitoring
INDIKATOR
HMO-Meldung für
Dreisam-Pegel Ebnet
Liste der Indikatoren anpassen Plan 50
MASSNAHME
Beginn der
Kontrollmaßnahmen
löst laut
Planung aus
Beispiele für Indikatoren |  | 
Hochwasser-Vorhersagen |  | 
Pegelstände |  | 
Wetterwarnungen |  | 
Einstauungen von Brücken |  | 
Ausuferungen von Gewässern |  | 
Beachte: Für die Auslösung mancher Maßnahmen kann es erforderlich sein, einen „passenden“ Indikator zu suchen, beispielsweise die Einstauung einer Brücke weit im Oberlauf des Gewässers. Dabei helfen die Erfahrungen der Ortskundigen.
Inhalt Anleitung

## Slide 10: MO 4
Variante 1: Ständig besetze Stelle
Eine ständig besetze Stelle empfängt rund um die Uhr automatisiert erstellte Warnungen und Meldungen und alarmiert gemäß einer Vorgabe die jeweiligen Funktionsträger, z. B. den Feuerwehr-Kommandanten.
In einzelnen Fälölen wird diese Aufgabe in Baden-Württemberg von Feuerwehren übernommen, die dazu jedoch nicht verpflichtet sind.
Variante 2: Meldungs-Streuung
Automatisiert erstellte Warnungen und Meldungen werden gleichzeitig von mehreren Funktionsträgern der Kommune empfangen. Ab definierten Warnstufen (z. B. Stufe 4 von 4 des Deutschen Wetterdienstes („DWD LILA“) treffen sich definierte Funktionsträger zu einer ERSTEN LAGEBESPRECHUNG und entscheiden, wie weiter verfahren ist.
Monitoring organisieren
Monitoring
Beispiel Checkliste für Erste Lagebesprechung Plan 70
Beachte: Für die Auslösung mancher Maßnahmen kann es erforderlich sein, einen „passenden“ Indikator zu suchen, beispielsweise die Einstauung einer Brücke weit im Oberlauf des Gewässers. Dabei helfen die Erfahrungen der Ortskundigen.
Liste der Empfänger von Warnungen und Meldungen definieren
Reaktion auf Meldungen und Warnungen definieren Plan 55
Inhalt Anleitung

## Slide 11: RA 0
Übersicht
Risikoanalyse
Generelle Vorgehensweise RA 2
Inhalt Anleitung

## Slide 12: RA 2
Vorhandene Analysen nutzen
Nutzen Sie vorhandene Analysen, insbesondere
Hochwassergefahrenkarten
Risikosteckbriefe
Starkregengefahrenkarten
Gehen Sie von möglichen Auswirkungen aus
NICHT fragen: Was kann alles passieren, wenn eine Überflutung eintritt.
Sondern fragen:
Wie wirkt sich die auf den Gefahrenkarten gezeigten Überflutungen aus auf:
Generelle Vorgehensweise
Risikoanalyse
Jeder der blauen Kästen führt zu Checklisten für die Risikoanalyse.
Aus der angebotenen Reihenfolge ergibt sich eine Priorisierung: Die gravierendsten Auswirkungen von Hochwasser-Lagen werden zuerst bearbeitet.
1. Sicherheits-Infrastruktur
2. Hochwasser-Schutz-einrichtungen
3. Besonders vulnerable Objekte
5. Objekte von denen besondere Gefahr ausgehen
6. Allgemeine Infrastruktur
4. Menschen
und Tiere
9. Wirtschaftliche Tätigkeiten
7. Natürliche
Umwelt
8. Objekte mit besonderen Werten
Risikoanalyse

## Slide 13: RA 3
Sicherheitsinfrastruktur
Risikoanalyse
Objekte
Feuerwachen, Feuerwehrhäuser
Rettungswachen (auch weit entfernte)
Polizeiposten, -reviere etc.
Einrichtungen von Sanitäts- und Betreuungsdiensten
Einrichtungen sonstiger Einrichtungen z. B. Technisches Hilfswerk
Verwaltungsstabs-Raum
Einrichtungen für wichtige Verwaltungsfunktionen
Mögliche Maßnahmen
Funktionen sicherstellen, Personal & Material temporär verlegen/auslagern
Verstärkung/ Ersatz durch benachbarte Organisation
Frühzeitige Alarmierung
Frühzeitige Information der Leitstelle über blockierte Rettungswege
Empfehlung: Wenn eine gravierende Auswirkung erkannt ist (z. B. Rettungswache überflutet), sofort zumindest eine provisorische Lösung entwickeln (z. B. Verlagerung der Rettungswache ins Feuerwehrhaus) und als Maßnahme planen.
Siehe Maßnahmenplanung Plan MA 0. Dann weitere Risiken bearbeiten.
Szenarien
Sind Einrichtungen direkt betroffen? Fallen sie aus? Funktion beeinträchtigt?
Sind Wege zu den Einrichtungen blockiert? (Brücken, Unterführungen beachten)
Sind Wege für Einsatzkräfte zu den Einrichtungen blockiert?
Sind Rettungswege (von den Einrichtungen zu Gefahrenstellen) blockiert?
Sind Gebiete der Kommune für die Gefahrenabwehr nicht mehr erreichbar?
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 14: RA 4
Hochwasserschutzeinrichtungen
Risikoanalyse
Objekte
Abflusssysteme, Kanäle
Rückhaltecken
Deiche, Dämme
Wehre
Pumpwerke
Mögliche Maßnahmen
Checklisten für Kontrollen und technische Maßnahmen (meist vorhanden!)
Unterstützung des technischen Hochwasserschutzes (z. B. durch Feuerwehr) planen, einschließlich Zuständigkeiten, Weisungsbefugnissen, Kostentragung etc.
Szenarien
Sind Einrichtungen direkt betroffen? Fallen sie aus? Funktion beeinträchtigt?
Wo entsteht große Gefahr, wenn Einrichtungen versagen oder überfordert werden?
Welche Einrichtungen müssen aktiv in Betrieb gesetzt werden?
Welche Einrichtungen müssen aktiv kontrolliert/überwacht werden?
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 15: RA 5
Besonders vulnerable Objekte
Risikoanalyse
Objekte
Kindergärten, Kindertagesstätten, insbesondere einstöckige
Schulen, insbesondere Grundschulen
Krankenhäuser, Pflegeheim, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Versammlungsstätten (auch im Freien z. B. für Festivals)
Tiergehege
Vollzugsanstalten, Psychiatrien mit Maßregelvollzug
Mögliche Maßnahmen
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Betreiber!!)
Evakuierung
Warnung der Nutzer (Beschallung; in der Regel durch die Feuerwehr)
Einsatzplanung für aktive Unterstützung z. B. durch die Feuerwehr
Schließung von Einrichtungen
Absage, Abbruch von Veranstaltungen
Szenarien
Sind Objekte eingestaut?
Sind Objekte für Feuerwehr etc. nicht mehr erreichbar?
Können Objekte infolge Überflutung (hohe Fließgeschwindigkeiten!) einstürzen?
Müssen Nutzer oder Mitarbeiter der Einrichtung aktiv unterstützt werden?
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 16: RA 6
Menschen und Tiere
Risikoanalyse
Objekte
Alle bebauten Flächen
Straßen, Wege, Plätze (Unterführungen!)
Mögliche Maßnahmen
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Bevölkerung!!)
Evakuierung
Warnung der Nutzer (Beschallung; in der Regel durch die Feuerwehr)
Szenarien
Welche Flächen sind überflutet?
Wo herrschen hohe Fließgeschwindigkeiten von mehr als 2 Meter pro Sekunde.
Beachte: Bereits geringe Überflutungstiefen von wenigen Zentimetern können zu lebensgefährlichen Situationen für Menschen und Tiere führen. Zum Beispiel wenn dadurch Untergeschosse oder Unterführungen geflutet werden. Oder wenn im trüben Wasser Bordsteine, Treppenabgänge oder ähnliches nicht zu erkennen sind.
Ziel sollte sein, Menschen und Tiere von überfluteten Flächen fernzuhalten.
Die Lebensgefahr ist umso größer, je höher die Fließgeschwindigkeiten siehe (siehe Starkregengefahrenkarten).
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 17: RA 7
Objekte von denen besondere Gefahren ausgehen
Risikoanalyse
Objekte (Beispiele)
Störfallbetriebe
Chemiebetriebe, Treibstofflager
Labore, Forschungseinrichtungen
Elektrische (Groß-)Anlagen
Kläranlagen
Talsperren (evtl. auch Rückhaltebecken bei Bruch oder Überlauf)
Szenarien
Gehen von diesen Objekten besondere Gefahren aus für Menschen, Tiere oder die natürliche Umwelt?
Mögliche Maßnahmen
Betreiberseitige Maßnahmen; ggf. Auflagen (insbesondere Störfallbetriebe)
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Betreiber!!)
Evakuierung von Bereichen, die durch das jeweilige Objekt gefährdet werden können
Warnung der Nutzer (Beschallung; in der Regel durch die Feuerwehr)
Einsatzplanung für aktive Unterstützung z. B. durch die Feuerwehr
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 18: RA 8
Allgemeine Infrastruktur
Risikoanalyse
Objekte (Beispiele)
Elektrische Versorgung
Kommunikationseinrichtungen
Rechenzentren
Wasser-Ver- und Entsorgung (auch Löschwasserversorgung!)
Müllentsorgung
Straßenverkehr (klein und großräumig)
Luftverkehr (Landeplätze, Hubschrauberlandeplätze)
Wasserverkehr (Flüsse, Seen)
Szenarien
Wie wirken sich Überflutungen möglicherweise auf Objekte der allgemeinen Infrastruktur aus?
Mögliche Maßnahmen
Betreiberseitige Maßnahmen; ggf. Auflagen
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Betreiber!!)
Sperrung von Straßen, Wegen, Plätzen
Ersatzlösungen (wie z. B. für Szenario Stromausfall)
Einsatzplanung für aktive Unterstützung z. B. durch die Feuerwehr
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 19: RA 9
Natürliche Umwelt
Risikoanalyse
Objekte (Beispiele)
Objekte von denen besondere Gefahren ausgehen (siehe RA 7)
Szenarien
Wo können Überflutungen zu irreversiblen Umweltschäden führen?
Mögliche Maßnahmen
(siehe RA 7)
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 20: RA 10
Besondere Werte
Risikoanalyse
Objekte (Beispiele)
Produktionsbetriebe
Finanzinstitute
Handwerks- und Gewerbebetriebe, die zur Schadenbewältigung bzw. zum Wiederaufbau beitragen können, z. B. Tiefbaunternehmen
Szenarien
Wo können Überflutungen zu einer Beeinträchtigung wirtschaftlicher Tätigkeiten führen, die sich auf die Allgemeinheit auswirken können und im allgemeinen öffentlichen Interesse vermieden / begrenzt oder schnell behoben werden sollten
Mögliche Maßnahmen
Betreiberseitige Maßnahmen
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Betreiber!!)
Einsatzplanung für aktive Unterstützung z. B. durch die Feuerwehr
Schnelle Wiederherstellung der Verkehrswege
Übersicht Risiken
Maßnahmenplanung Plan MA O

## Slide 21: RA 11
Wirtschaftliche Tätigkeiten
Risikoanalyse
Objekte (Beispiele)
Museen, Kirchen, Archive (Rathaus?)
Denkmalgeschützte Gebäude
Naturdenkmäler
Kulturdenkmäler
Maßnahmenplanung Plan MA O
Szenarien
Wo können Überflutungen zum Verlust besonderer werte führen?
Mögliche Maßnahmen
Betreiberseitige Maßnahmen
Schutz mittels Sandsäcken, Schlauchdeichen etc.
Frühzeitige Information sicherstellen (Eigenvorsorge der Betreiber!!)
Evakuierung von Inventaren, Gegenständen
Einsatzplanung für aktive Unterstützung z. B. durch die Feuerwehr
Übersicht Risiken

## Slide 22: MP 0
Übersicht
Maßnahmenplanung
Generelle Vorgehensweise MP 2
Inhalt Anleitung

## Slide 23: MA 2
Generelle Vorgehensweise
Maßnahmenplanung
Beispielplanung für diese Maßnahme Plan 510
Taktische Optionen |  |  | 
Verteidigen | Schützen | Belassen | in Sicherheit bringen
Wasser unter Kontrolle halten | Menschen, Tiere oder Objekte schützen | Menschen, Tiere in Objekten belassen und warnen | Menschen, Tiere oder Objekte evakuieren
 |  |  | oder fernhalten
Beispiele für Maßnahmen |  |  | 
Deichverteidigung Mobile Flutwand aufbauen | Gebäude abschotten Gebäude mit Sandsäcken und Folien schützen | Warnung durch Beschallung / NINA: In höhere Stockwerke begeben, Keller und Untergeschosse meiden. | Evakuierung
 |  |  | Straßen sperren Einrichtungen schließen Veranstaltungen absagen
1. Ziel setzen
2. Taktische Option wählen
3. Maßnahme wählen
4. Auslöser für die Maßnahme definieren
5. Maßnahme planen nach diesem Grundmuster:
Maßnahmenplan | 
Parameter | Beispiel
Ziel | Menschenleben schützen
Objekt / Gefahr | Unterführung L 126 Überflutung laut Hochwassergefahrenkarte
Zuständigkeit | Ortspolizeibehörde
Ausführung | Bauhof ggf. Feuerwehr
Maßnahmen | L 126 sperren
Mittel | Verkehrszeichen 250 und 454, Plan für Aufstellung
Beachte: Das Schutzziel ergibt sich meist aus der Maßnahme und muss deshalb nicht immer explizit aufgeführt werden.
In vielen Fällen genügt eine sehr kurzgefasste Beschreibung der Maßnahmen. In manchen Fällen können ausführliche Beschreibungen erforderlich sein.
Inhalt Anleitung

## Slide 24: AP 0
Übersicht
Alarmplan erstellen
Generelle Vorgehensweise AP 2
Inhalt Anleitung
Hinweise für Alarmplangestaltung AP 4

## Slide 25: AP 2
Alarmplan erstellen
Maßnahmenplanung
(Ansicht>Folienmaster>Layout Schwimmbahnen anpassen
Normale Ansicht
Für den Alarmplan Layout Schwimmbahnen wählen (siehe unten)
4. Gestalten wie in Grundmuster Plan 60 gezeigt
Regeln für Alarmplangestaltung AP 4
Beispiel für Alarmplan Plan 60
Inhalt Anleitung

## Slide 26: AP 4
Alarmplan erstellen
Maßnahmenplanung
Passen Sie die Bahnen an die Bezeichnungen in Ihrer Kommune an
Listen Sie in der ersten Spalte die Indikatoren auf.
3. Der Alarmplan soll insbesondere zeigen:
Bei welchen
Warnungen,
Vorhersagen,
Pegelständen oder
Ereignissen
findet die Erste Lagebesprechung statt.
Beachtenn. An der Lagebesprechung nehmen in der Regel die gleichen Funktionen wie sonst auch bei kritischen Ereignissen (z. B. einem größeren Brand) plus bei Hochwasser z. B. Bauhof oder Teifbauamt.
Das heiß: Die Alarmierung kann über die in der Regel bereits etablierten Meldewege erfolgen!
Inhalt Anleitung

## Slide 27: 0
Grundmuster mit Beispielen
Hochwasser-Alarm- und Einsatzplanung
Alarm- und Einsatzplan mit Kurzanleitung
Version 0.01
Bearbeitungsstand: 20.01.2026
Karten wurden mit OpenStreetMap erstellt.

## Slide 28: 0
Schnellübersicht im Ereignisfall
Inhalt
Informationsbeschaffung Plan 200
Erste Lagebesprechung Plan 70
Reaktion auf Warnungen & Meldungen Plan 60

## Slide 29: 1
Inhalt
Alarm- und Einsatzplan
Konzeption Plan 10
Führungsorganisation Plan 100
Hochwasser / Starkregen Plan 200
Alarmplan
Inhalt
Reaktion auf Warnungen / Meldungen Plan 60
Erste Lagebesprechung Plan 70
Monitoring Plan 50
Struktur nach Plannummern Plan 3
Sonstige Maßnahmen Plan 900
Anhang Plan A0

## Slide 30: 3
Struktur
Inhalt
Themenbereich | Plan-Nummern | Gefahren / Ereignisse / Maßnahmenbereiche
Inhalt | 1 | 
Monitoring | 50 » | Indikatoren, Empfang Meldungen
Alarmplan | 60 » | Reaktion auf Warnungen und Meldungen
Warndienst | 80 » | Beobachten der Warnlage
Führungsorganisation Führungsmaßnahmen | 100 » | Führungsorganisation
Objektbezogene Maßnahmen | 200 » | Übersicht Schutzmaßnahmen Starkregen und Hochwasser
 | 250 » | Schutzmaßnahmen Sturm / Orkan
 | 300 » | Kontrolle Gewässer/Kanäle
 | 400 » | Technische Schutzmaßnahmen
 | 500 » | Sperrungen
 | 600 » | Schließungen / Absagen
 | 700 » | Warnungen / Evakuierungen
 | 790 » | Sofortmaßnahmen nach Starkregen
 | 800 » | Schutzmaßnahmen Sturm / Orkan
 | 900 » | Sonstige Maßnahmen
Konzeption

## Slide 31: 10
Konzeption
Alarm- und Einsatzplan
Verteiler Plan 16
Versionsnachweis Plan 14
Impressum, Federführung Plan 12
Abkürzungsverzeichnis Plan 20
Schutzziele Plan 28
Begriffsbestimmungen Plan 22
Zweck und Gültigkeit des Plans Plan 25
Alarmplan
Inhalt
Struktur Plan 18

## Slide 32: 12
Impressum
Konzeption
Funktion | Zuständige Stelle / Person
Herausgeber | Gemeinde Musterhausen
Federführung Ansprechstelle für Korrekturen etc. | 
Verfasser des Musterplans | Christian Brauner Risk Management Langackernstraße 16 79289 Horben T.: 0761 2909022 brauner@brauner.org
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 33: 14
Versionsnachweis
Konzeption
Version | Bearbeitender | Datum
0.01 | Christian Brauner | 26.02.2024
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 34: 16
Verteiler
Konzeption
Gruppe | Verteilername
Bürgermeister | 
Fachbereichsleiter | 
Feuerwehr-Führungskräfte | 
Ausgedruckte Versionen liegen bereit bei
Einrichtung | Ablageort
??? | 
Digitale Versionen erhalten
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 35: 20
Abkürzungsverzeichnis
Konzeption
Abkürzung | Bedeutung
AEP | Alarm- und Einsatzplan
BM | Bürgermeisterin / Bürgermeister
B-Ltr | Bereitschaftsleiter
DRK | Deutsches Rotes Kreuz
DWD | Deutscher Wetterdienst
EAL | Einsatzabschnitt / Einsatzabschnittsleiter
EL | Einsatzleiter
EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen Energieversorgungsunternehmen
FB | Fachberater im Vw-Stab oder in der Führungseinheit
FwKdt | Feuerwehrkommandant
FüStab | Führungsstab
Fw | Feuerwehr
HWAEP | Hochwasser-Alarm- und Einsatzplan
HQx | Abflussmenge, die durchschnittlich einmal in X Jahren auftritt.
HVZ | Hochwasser-Vorhersagezentrale
ILS | Integrierte Leitstelle
KBM | Kreisbrandmeister
LK | Landkreis
OPB | Ortspolizeibehörde
VP | Verbindungsperson oder Verbindungsbeamter
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 36: 22
Begriffsbestimmungen
Konzeption
Begriff | Bedeutung | siehe auch Plan Nr.
Ereignis | Zustand oder Vorgang, der als Auslöser für definierte Maßnahmen genutzt werden kann, z. B. „Einstauung einer bestimmten Brücke“, „Ausuferungen an einer bestimmten Stelle“ oder „einsetzender Starkregen“ | 
Fluviales Hochwasser | Von einem Gewässer ausgehendes Hochwasser | 
Pluviales Hochwasser | Direkt von Niederschlag (Starkregen) ausgehendes Hochwasser | 
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 37: 25
Zweck und Gültigkeit dieses Plans
Konzeption
Zweck dieses Plans
Dieser Plan dient zur Vorbereitung der Verwaltung und der Feuerwehr der Kommune Musterhausen auf Hochwasser-Ereignisse jeglicher Art. Der Plan ist Grundlage für planbare Maßnahmen im Ereignisfall.
Gültigkeit dieses Plans
Dieser Plan ist gültig und verbindlich für den Hoheitsbereich der Kommune Musterhausen, alle ihre Fachbereiche und Einrichtungen, alle ihre Eigenbetriebe, die Angehörigen ihrer Feuerwehr.
Dieser Plan entbindet niemanden von seiner Sorgfaltspflicht und Eigenverantwortung. Gesetze und Dienstvorschriften bleiben durch diesen Hochwasser-Alarm- und Einsatzplan unberührt, sofern Abweichungen nicht ausdrücklich in diesem Plan definiert werden.
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 38: 28
Schutzziele
Konzeption
Zu schützen sind
Leben und Gesundheit von Menschen, Leben von Heimtieren und Nutztieren, die Öffentliche Sicherheit und Ordnung, kritische Infrastruktureinrichtungen, die Natur gegen irreversible Schäden, das unwiederbringliche Kulturerbe, bedeutende Sach- und Vermögenswerte.
Dazu sind primär sicherzustellen
die politische Führung und organisatorische Oberleitung, die Wahrnehmung der Aufgaben der Ortspolizeibehörde, die operativ-taktische Führung durch den Kommandanten der Feuerwehr.
Alarmplan
Inhalt
Konzeption

## Slide 39: 1
Alarmplan
Alarm- und Einsatzplan
Konzeption Plan 40
Inhaltsverzeichnis Plan 20
Schnellübersicht Extremwetter Plan 3
Führungsorganisation Plan 100
Hochwasser / Starkregen Plan 2000
Alarmplan
Inhalt
Schnellübersicht sonstige Ereignisse Plan 5

## Slide 40: 50
Verfügbare Indikatoren
Monitoring
Alarmplan
Inhalt
Indikatoren |  |  |  |  | 
Gruppe | Indikatoren |  |  | Quelle | Anzeige
Wetterwarnungen | Starkregen, Dauerregen |  |  | DWD | FLIWAS
 | Gewitter |  |  |  | 
 | Sturm, Orkan |  |  |  | 
Pegelvorhersagen | Dreisam Ebnet |  |  | HVZ | FLIWAS
Pegelstände | Brugga |  | Oberried | HVZ | FLIWAS
 |  |  | Rössle | Pegellatte | Ablesen
 | Rotbach Falkensteig |  |  | HVZ | FLIWAS
Ereignisse | Osterbach | Ausuferung |  | Segelflug-gelände | Augenschein
Erste Lage
DWD = Deutscher Wetterdienst
HVZ = Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg

## Slide 41: 55
Empfang
Wetter- und Pegelmeldungen
Monitoring
Empfängerliste für aktuelle Meldungen / Warnungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Funktion Organisation | Deutscher Wetterdienst |  |  |  |  |  | Hochwasser-Vorhersagen Pegelstände (FLIWAS) |  | 
 | Newsletter |  |  | WarnWetter-App |  |  |  |  | 
 | Vorab | ROT | LILA | Vorab | ROT | LILA | HMO | Pegel 1 > x cm | Pegel 2 > x cm
Bauhof | x | x | x | x | x | x | x |  | 
Ortspolizeibehörde | x | x | x | x |  | x |  |  | 
Feuerwehr | x |  | x | x |  | x | x |  | 
Weitere z. B. Klärwärter |  | x | x |  | x | x | x |  | 
Bürgermeister(in) | x |  | x | x |  | x |  |  | 
Alarmplan
Inhalt
Reaktion auf Meldungen | Pegel Hundersingen 180 cm oder Pegel Beuron 230 cm
Meldung | Zuständig Maßnahmen
Starkes oder extremes Gewitter | Ordnungsamt: Prüfen: Veranstaltungen absagen? Feuerwehr: Alarmierung laut Plan 7 Erste Lagebesprechung Online
DWD LILA | 
DWD Vorabinformation | 
Dreisampegel-Ebnet HMO | 
Laufende Beobachtung der Warnlage | 
Zuständig | Maßnahmen
Ordnungsamt | www.dwd.de
 | Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Wochenvorhersage Wettergefahren
 | Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg: Pegel XXX
 | Prüfen, ob sich kritische Wetterlage oder sehr hohe Pegelstände abzeichnen. Ggf. in Absprache mit BM Warndienst einrichten: Sicherstellen, dass Warnungen während Wochenenden/Feiertagen von Kollegen empfangen werden.
Erste Lage
Monitoring

## Slide 42: 60
Alarmplan
Alarm- und Einsatzplan
Unkritische Warnlage
Empfang Warnungen und Pegelmeldungen Plan 55
DWD Vorabinformation
DWD ROT
Stufe 3 von 4
DWD LILA
Stufe 4 von 4
Alarmplan
Inhalt
Pegel Ebnet Dreisam HMO
Sturmgefahr?
Plan 272
HVZ LILA
Erste Lagebesprechung
(Videokonferenz) Plan 70
Kontrollen?
Plan 305
Kontrolle Gewässer und Kanäle
beginnen Plan 200
Extremes
Starkregenereignis
Gewitter
ist eingetreten
Lagebesprechung in Technischer Einsatzleitung
mit Bürgermeister
Plan 73
Kontrolle Gebäude
Plan 791

## Slide 43: 70
Erste Lagebesprechung
Unwetter / Hochwasser Warnungen
Lagebesprechung Nr. |  | 
Datum, Uhrzeit: Ort: □ Präsenz □ Video |  | 
Teilnehmer | □ BM □ Ortspolizeibehörde □ Feuerwehr □ Bauhof □ | 
DWD | □ Vorabinfo DWD □ Niederschlag □ Gewitter □ Sturm | 
 | DWD Rot | DWD Lila
 | „Heftiger Starkregen“ □ 25 bis 40 l in 1 h | „Extremer Starkregen“ □ über 40 l in 1 h □ über 80 l in 1 h
 | □ Ergiebiger Dauerregen | □ „Extrem ergiebiger Dauerregen“
 | □ Sturm >105 km/h | □ Extreme Orkanböen >140km/h
Bodenfeuchte | □ trocken □ normal □ gesättigt □ gefroren | 
Starkregen | □ mäßig □ selten □ außergewöhnlich □ extrem | 
Inhalt
Alarmplan
Gefahren | □ Überflutung Straßen, Wege □ Überflutung Gebäude □ Lebensgefahr □ Aufenthalt im Freien lebensgefährlich □ Öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet Verwaltung: □ Gefahr für Mitarbeiter □ Betrieb gestört / gefährdet
Sonderlagen | □ Baumaßnahmen □ Veranstaltungen □ Sonstige
Ressourcen | □ normal □ aktueller Engpass
Einschätzung | □ unkritisch □ kritisch □ extrem kritisch
Hochwasser-vorhersage | □HQ10 199 cm | □HQ20 222 cm | □HQ50 253 cm | □HQ100 274 cm | HQEXTREM
 | Zeit: | Zeit: | Zeit: | Zeit: | Zeit:
Lokale Pegel Ist-Stand | HQ10 | □ HQ20 | □ HQ50 | □ HQ100 | HQEXTREM
 | Zeit: | Zeit: | Zeit: | Zeit: | Zeit:
Maßnahmen |  |  | Ja | Nein | Plan Nr. | 
Warndienst definieren und Warnlage aktiv beobachten lassen |  |  |  |  | 80 | 
Technische Einsatzleitung aktivieren (Führungshaus) |  |  |  |  | 105 | 
Verwaltungsstab einberufen |  |  |  |  | 110 | 
Schutzmaßnahmen Starkregen / Hochwasser |  |  |  |  | 200 | 
Schutzmaßnahmen Sturm / Orkan |  |  |  |  | 805 | 
Nächste Lagebesprechung | Ort, Uhrzeit | Teilnehmer (zusätzlich) |  |  |  | 
Checkliste für weitere Lagebesprechungen Plan 72
Monitoring

## Slide 44: 73
Lagebesprechung
Unwetter / Hochwasser Warnungen
Lagebesprechung Nr. | 
Datum, Uhrzeit: Ort: □ Präsenz □ Video | 
Teilnehmer | □ BM □ Ortspolizeibehörde □ Feuerwehr □ Bauhof □
Ereignis | □ Gewitter □ Starkregen □ Hochwasser □ Sturm
Anzahl Notrufe? | 
Schwerpunkte | □ Musterhausen □ Burg □ Birkenhof □ Neuhäuser □ □ Brugga □ Rotbach □ Osterbach □ Dreisam □ Krummbach
Sicherheits-Infrastruktur | Ausgefallen: □ Rathaus □ Feuerwehrhaus □ Schulzentrum Rettungswege blockiert: Meldung an ILS Feuerwehr überfordert/ausgefallen: Meldung an ILS
Personen? | Tote:…. Verletzte:..... Obdachlose:…. Betroffene:………
Gebäude? | Eingestaute Gebäude: □ einzelne □ flächig in betroffenen Gebieten
Verkehrs-störungen? | □ vereinzelt □ flächig □ „total“ Abgeschnittene Gebiete:
Telefonnetz | Lage:
Mobilfunk | Lage:
Energie | Lage:
Warnungen | □ MOWAS □ NINA □ Beschallungen in:
Inhalt
Alarmplan
Maßnahmen |  |  | Ja | Nein | Plan Nr. | 
Technische Einsatzleitung aufbauen / verstärken |  |  |  |  | 105 | 
Kritische Objekte auf Personen kontrollieren |  |  |  |  | 610 | 
Verwaltungsstab einberufen |  |  |  |  | 110 | 
Erkundungsaufträge erteilen |  |  |  |  |  | 
Auftrag Informationsbeschaffung weitere Wetterentwicklung |  |  |  |  | 80 | 
Nächste Lagebesprechung | Ort, Uhrzeit | Teilnehmer (zusätzlich) |  |  |  | 

## Slide 45: 80
Warndienst einrichten
Warnlage aktiv beobachten
Warndienst
Informationsbedarf | Informationsquelle
Interpretation Wetterwarnung | DWD-Meteorologe vom Dienst Tel. 069 80629523
Interpretation Pegelvorhersage Vorhersage Pegel | Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg siehe Lagebericht; dort wird Rufnummer angezeigt, wenn HVZ personell besetzt ist.
Kurzfristige Vorhersage z. B. Zugbahn von Gewittern | DWD WarnWetter-App
Pegelstände | FLIWAS
Detaillierte Informationen zu aktuellem Wetter und Vorhersagen | Kachelmannwetter ¦ Wetter HD: Radar, Vorhersage uvm.
Live Vorhersagen bei Schwergewitterlagen | Livestream zur aktuellen Wetterlage ¦ Wetterkanal Kachelmannwetter
Alarmplan
Inhalt
Warndienst einrichten und wahrnehmen
Warndienst gemäß Entscheidung der Lagebesprechung aufnehmen Arbeitsfähigkeit herstellen Ggf. Schichtdienst / Vertretung organisieren Ggf. gezielt Informationen beschaffen (siehe unten) Bei Verschärfung der Warnlage nächste Lagebesprechung einberufen Bei Entspannung der Warnlage: Aufhebung des Warndienstes und Information an alle Teilnehmer der letzten Lagebesprechung Bei Unsicherheit: Nächste Lagebesprechung einberufen
Erste Lage

## Slide 46: 100
Übersicht
Führungsorganisation
Verwaltungsstab Plan 106
Grundstruktur Plan 104
Allgemeine Vorgehensweise Plan 170
Einberufung des Stabes Plan 110
Alarmplan
Inhalt
Technische Einsatzleitung Plan 105

## Slide 47: 102
Führende Akteure
Führungsorganisation
Führende Akteure |  |  | 
Organisation | Funktion | Name | Tel. Nr.
Kommune | (Ober)Bürgermeister(in) |  | 
Ordnungsamt | Leiter |  | 
Hauptamt | Leiter |  | 
Bauhof | Leiter |  | 
Untere Wasserbehörde | Leiter |  | 
Zweckverband | Leiter |  | 
 | etc. und an Kommune anpassen |  | 
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Beigeordnete
Amts-/ Fachbereichsleiter
  Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
  Hauptamt
  Personalamt
  Tiefbau, Gewässer, Kanalisation etc.
Klärwärter
Stauwärter
Vertreter relevanter Eigenbetriebe der Kommune
Vertreter Wasserbehörden
Vertreter Zweckverbände
Verwaltungsstab
Führungsorganisation

## Slide 48: 104
Grundstruktur
Führungsorganisation
Bürgermeister
Verwaltungsstab Plan 106
Technische Einsatzleitung
(Feuerwehr)
Plan 105
Behördenleitung
Organisatorische Oberleitung
Der Verwaltungsstab wird von Kommunen auch bezeichnet als:
Krisenstab
Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Im Katastrophenfall ist der Verwaltungsstab der Kommune der Katastrophenschutzstab im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes.
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Führungsorganisation

## Slide 49: 105
Technische Einsatzleitung
Führungsorganisation
§ 27 FwG BW
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Erste Lage
Politisch-gesamtverantwortliche Komponente
z.B. Bürgermeister(in)
Verwaltungsstab
Plan 106
Einsatzleitung
(als Führungseinheit nach § 27 FwG BW
* Bereitstellung von Ressourcen, keine taktische Weisungsbefugnis
** Kommandant der örtlich zuständigen Feuerwehr
Fachberater und Verbindungspersonen
Rettungsdienst
Technisches Hilfswerk
Polizeibehörden
Verwaltung(sstab)
Einsatzleiter**
Feuerwehren
Führung
Koordination
Verwaltungsstab
Organisatorische Oberleitung*
Die Einsatzleitung der örtlichen Feuerwehr kann als gegeben und funktionsfähig vorausgesetzt werden!

## Slide 50: 106
Verwaltungsstab
Führungsorganisation
Bürgermeister(in)
Stabsleitung Plan 125
Vb 2
Lage
&
Dokumentation
Plan 140
Vb 3
Bevölkerungs-
Information &
Medienarbeit
Plan 150
Vb 1
Innerer
Dienst
Personal
Plan 130
Verbindungspersonen
(Feuerwehr, POLIZEI)
Plan 118)
Fachberater
Plan 120
Vb 4
Sicherheit & Ordnung
Plan 160
Ereignisspezifische Mitglieder des Stabes
Plan 116
Personelle Besetzung Stabes 115
Aufgaben des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse Plan 109
Einberufung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse Plan 110
Allgemeine Vorgehensweise Plan 170
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation

## Slide 51: 109
Aufgaben und Weisungsbefugnisse des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Aufgaben
Der Verwaltungsstab bereitet für die Behördenleitung alle mit dem Ereignis in Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen Entscheidungen vor, berät die Behördenleitung und veranlasst und kontrolliert die Umsetzung der Entscheidungen in eigener Verantwortung. Administrativ-organisatorische Maßnahmen sind von einer Verwaltung aufgrund rechtlicher Vorgaben, finanzieller Zuständigkeiten und politischer Verantwortung zu treffen. Die Entscheidungen werden vom Verwaltungsstab herbeigeführt und in der bestehenden Verwaltungsstruktur umgesetzt. Der Verwaltungsstab informiert insbesondere betroffene Behörden, Einrichtungen und Stellen sowie die Öffentlichkeit über relevante Ereignisse, Entscheidungen und Maßnahmen, soweit dem nicht andere Bestimmungen (z. B. Geheimschutz, Auskunftsvorbehalte der Staatsanwaltschaft) und andere Regelungen entgegenstehen.1
Freistellung
Das Stabspersonal soll mit seinen Aufgaben vertraut sein und während seiner Arbeit im Stab von seinen sonstigen Aufgaben freigestellt werden.2
Weisungsbefugnisse gegenüber z.B. Amtsleitungen
Anordnung von Sofortmaßnahmen Erteilen von Aufträgen Bereitstellung von Personal für die Mitwirkung im Verwaltungsstab, besondere Maßnahmen der Ereignisbewältigung.
Weisungsbefugnis gegenüber Bediensteten
Bei Nichterreichbarkeit der Fachbereichsleitungen oder bei Gefahr im Verzug kann der Verwaltungsstab den Bediensteten der Kommune Musterhausen direkt Weisungen erteilen.
Aufgaben Vb 1 Plan 130
Aufgaben Vb 3 Plan 150
Aufgaben Vb 2 Plan 140
Aufgaben Vb 4 Plan 160
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab

## Slide 52: 110
Einberufung des Verwaltungsstabes
Führungsorganisation
Gründe für Einberufung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse |  | 
Der Verwaltungsstab ist einzuberufen wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist: Katstrophenfall (durch Landkreis festgestellt) Besonders großer Bedarf an Information, Informationsbeschaffung Kommunikation (extern oder intern) Entscheidungen Koordination Unklare, möglicherweise bedrohliche Lage Akute Gefährdung des Verwaltungsbetriebes |  | 
Einberufungsberechtigte Funktionen |  | 
Bürgermeister und Stellvertreter Feuerwehr-Kommandant |  | 
Selbstalarm |  | 
Bei völligem Ausfall der Kommunikation finden sich die definierten Mitglieder des Verwaltungsstabes im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Feuerwehrhaus ein. |  | 
Einberufungsverfahren | Plan Nr. | 
Örtlich definieren Alarmierung / Benachrichtigung Ort |  | 
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Erste Lage

## Slide 53: 115
Ständige Mitglieder
Verwaltungsstabes
Ständige Mitglieder des Verwaltungsstabes |  | 
Verwaltungsstabs-bereich (Vb) | Fachbereich | Personen*
Stabsleitung | Wird von einer geeigneten Person wahrgenommen | 
Vb 1 Innerer Dienst Personal | z. B. Hauptamt | 
Vb 2 Lage und Dokumentation | z. B. Büro des Bürgermeisters | 
Vb 3 Bevölkerungs-Information und Medienarbeit | z. B. Presse- und Informationsamt | 
Vb 4 Sicherheit & Ordnung | z. B. Ordnungsamt | 
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
*Diese Personen sollten für die Arbeit im Verwaltungsstab geschult werden.
Im Ereignisfall können im Grundsatz alle Bediensteten der Kommune im Verwaltungsstab eingesetzt werden.
Führungsorganisation

## Slide 54: 116
Ereignisspezifische
Mitglieder des Verwaltungsstabes
Führungsorganisation
Fachberater | 
Ereignis | Funktion
Hochwasser | Verbindungsperson Feuerwehr
 | Bauhof / Tiefbau oder ähnlich
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Führungsorganisation

## Slide 55: 118
Verbindungspersonen
Führungsorganisation
Fachberater |  | 
Organisation | Funktion / Name | Tel. Nr.
Feuerwehr | Kommandant | 
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Führungsorganisation

## Slide 56: 120
Fachberater
Führungsorganisation
Fachberater |  | 
Fachbereich | Funktion / Name | Tel. Nr.
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Führungsorganisation

## Slide 57: 125
Aufgaben
Stabsleitung
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Aufgaben
Entscheidung über administrativ-organisatorische Fragestellungen, Entscheidung, über welche Fragen Stabsleitung selbst entscheidet und welche ggf. der Behördenleitung zur Entscheidung vorzulegen sind, Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen, Organisation (Gliederung) des Stabes, Vertretung des Stabes nach außen.
Weisungsbefugnis
Die Stabsleitung ist gegenüber den Mitgliedern des Verwaltungsstabes weisungsbefugt.
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab

## Slide 58: 130
Aufgaben
Vb 1 Innerer Dienst und Personal
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Aufgaben
Der Vb 1 stellt die Arbeitsfähigkeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse sicher Personal einberufen und aus Stabsdienst Dienst entlassen ggf. Schichtbetrieb organisieren Verpflegung, Unterbringung Technik Örtlichkeit, Arbeitsbedingungen, Kommunikations- und andere Hilfsmittel
Inhaltliche Tätigkeitsbereiche
Bearbeitung aller ereignisbezogenen Fragen zu Finanzen Recht Verwaltungspersonal allen Einrichtungen der Kommune allen Eigenbetrieben der Kommune
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Aufgaben des Stabes

## Slide 59: 140
Aufgaben Vb 2
Lage & Dokumentation
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Ziel der Tätigkeit des Vb 2
Informations-Gleichstand und einheitliche Sprachregelung auf allen Verwaltungsebenen.
Aufgaben
Lage feststellen, bewerten, darstellen, fortschreiben, dokumentieren. Informationsaustausch sicherstellen mit allen Beteiligten in benachbarten Bereichen auf gleicher Ebene über alle vertikalen Ebenen Getroffene Entscheidungen dokumentieren und Umsetzung bzw. Wirkungen kontrollieren.
Aufwand und Unterstützung
Die Tätigkeit des Vb 2 ist sehr personalintensiv. Deshalb frühzeitig personell verstärken. Insbesondere bei Hochwasserlagen kann die Feuerwehr bei der Lagedarstellung unterstützen.
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Aufgaben des Stabes

## Slide 60: 150
Aufgaben Vb 3: Medienarbeit & Bevölkerungsinformation
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Aufgaben | 
Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ggf. Einrichtung einer Bürgertelefons, einer Hotline Beobachtung und Auswertung der Medienlage einschließlich Soziale Medien | 
Warnung der Bevölkerung | 
Warnung via Rundfunk, Nina, Cell broadcast | Über POLIZEI bzw. ILS
Warndurchsagen via Lautsprecher | siehe Plan Maßnahmen Hochwasser Plan 200
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Aufgaben des Stabes

## Slide 61: 160
Aufgaben Vb 4
Sicherheit & Ordnung
Führungsorganisation
1 IM BW 2019 3.2.2.2 ( 2 ebd. 3.2.2.3
Aufgaben
Vb 4 nimmt die Aufgaben der Ortspolizeibehörde wahr Koordination mit Technischer Einsatzleitung (Feuerwehr) Vollzugspolizei Vb 4 des Landkreises
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Aufgaben des Stabes

## Slide 62: 170
Ablauforganisation
Führungsorganisation
Analysieren
Erkunden
Feststellen
Stab oder
Behörden-leitung
Vb 1
Alarmierung
Aktivierung
Beurteilen
Optionen erarbeiten
Entscheiden
Aufträge erteilen
Wirkungs-
Kontrolle
Vb 2 unter Mitwirkung aller Stabsbereiche
Stabsbereiche nach Aufgabenbereich und/oder Absprache
Wird immer wiederholt
bis Lage bewältigt
Zur Orientierung für die allgemeine Vorgehensweise dient der Führungsvorgang
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab
Aufgaben des Stabes

## Slide 63
Lagebesprechung: Maßnahmen
Führungsorganisation
Lagebesprechung vom …………… Uhrzeit ………………. |  | 
Maßnahme | Zuständigkeit | 
Alarmplan
Inhalt
Führungsorganisation
Verwaltungsstab

## Slide 64: 200
Maßnahmen bei drohendem Starkregen / Hochwasser
Übersicht
Starkregen Plan 205
Brugga Plan 210
Rotbach Plan 220
Dreisam Plan 207
Alarmplan
Inhalt
Erste Lage

## Slide 65: 205
Starkregen
Übersicht Kontroll- und Schutzmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Starkregen mm in 1 h (= l/m2 in 1 h) |  |  |  |  | Objekt
> 40 mm | > 50mm | > 60 mm | > 80 mm | > 100 mm | 
Rechen Oberriederst. Plan 315
Feuerwehr
Bauhof
Ortspolizeibehörde
Kontrolle Rotbach Plan 310
Schließung Waldorfschule Plan 610
Warnung / EVAC Neuhäuser Plan 710
Nach Starkregen Plan 791
Überwachung Dreisampegel Ebnet 304
Überwachung Osterbach Plan 335

## Slide 66: 207
Pegelstand Dreisam |  |  |  |  |  | Objekt
HW 2 150 cm | HW 5 190 cm | HW 10 211 cm | HW 20 234 cm | HW 50 264 cm | HW 100 282 cm | 
Dreisam
Übersicht Kontroll- und Schutzmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Schlauchdeich setzen Plan 410
Beginn Kontrollen und Aufbau TEL
eter Pegelstand Dreisam in 12 Stunden |  |  |  |  |  | Objekt
HW 2 150 cm | HW 5 190 cm | HW 10 211 cm | HW 20 234 cm | HW 50 264 cm | HW 100 282 cm | 
Feuerwehr
Bauhof
Ortspolizeibehörde
Kontrolle Segelfluggelände Plan 335
Einsatzbereitschaft sichern

## Slide 67: 210
Brugga
Übersicht Kontroll- und Schutzmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Pegelstand Brugga (Durchfluss) |  |  |  |  |  | Objekt
HQ 2 11,5 m3/s | HQ 5 18,0 m3/s | HQ 10 23,0 m3/s | HQ 20 28,3 m3/s | HQ 50 35,8 m3/s | HQ 100 42,0 m3/s | 
Starkregen / Hochwasser
Waldorfschule schließen Plan 610
Warnung / EVAC Neuhäuser Plan 710
Sperrung L 126 Plan 510
Brugga Rössle freihalten Plan 330
Feuerwehr
Bauhof
Ortspolizeibehörde
Kontrolle Segelfluggelände Plan 335

## Slide 68: 220
Pegelstand Rotbach |  |  |  |  |  | Objekt
HW 2 114 cm | HW 5 142 cm | HW 10 160 cm | HW 20 177 cm | HW 50 195 cm | HW 100 205 cm | 
Rotbach
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Feuerwehr
Bauhof
Ortspolizeibehörde
Kontrolle Höfener Straße Plan 310

## Slide 69: 300
Kontrolle Gewässer / Kanäle
Übersicht
Alarmplan
Inhalt
Reaktion DWD ROT Plan 305
Übersichtskarte Plan 307
Dreisampegel Ebnet Plan 304

## Slide 70: 304
Dreisampegel
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Auslöser | Dreisam HMO > 150 cm Extremer Starkregen |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Überwachung Dreisampegel Ebnet |  | 
 | Meldung an Einsatzleitung |  | 
 | Wenn höher HMO = 150 cm Auslösung Kontrollmaßnahmen | 307 | 
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 71: 305
bei DWD ROT
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Auslöser | DWD Rot |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Bauhof | Prüfen, ob aufgrund aktueller Ereignisse bereits bei DWD ROT Kontrollen erforderlich sind, z. B. nach Hagelschlag und großem Anfall von abgerissenem Laub oder nach starker Frostperiode. |  | 
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 72: 307
Übersicht Gewässer / Kanäle
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
310
315
Kontroll- oder Messstelle
Rechen
330
Karte Gewässer
335

## Slide 73: 310
Rotbach Höfener Straße
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Auslöser | DWD Extremer Starkregen Rotbach > HW 20 = 177 cm |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Pegel kontrollieren (Details siehe 310 a) | 310 a | 
 | Meldung an Einsatzleitung |  | 
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 74: 310 a
Tarodunumschule
Kontrollmaßnahmen
Sonde
Messlatte
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 75: 315
Rechen Oberrieder Straße 3
Kontrollmaßnahmen
Auslöser | DWD Extremer Starkregen |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Bauhof | Rechen kontrollieren (Details siehe 315a) | 315 a | 
 | ggf. freimachen |  | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 76: 315 a
Oberrieder Straße 3
Kontrollmaßnahmen
Rechen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 77: 330
Brugga Rössle
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Auslöser | Pegel Oberried Brugga ab HQ 50 = 35,8 m3/s |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Bauhof ggf. Unterstützung durch Feuerwehr | Durchlass sichern (Details siehe 330 a) | 330 a | 
 | Greifer verfügbar bei Schulte & Söhne |  | 
Kontrollen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 78: 330 a
Brugga Rössle
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Kontrollen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer

## Slide 79: 335
Osterbach
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Kontrollen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer
Auslöser | Pegel Ebnet Dreisam HMO (150 cm) und Niederschläge im Zastlerbereich |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Auf Ausuferungen kontrollieren Wenn Ausuferungen | 410 | 
 | Bild siehe | 335 a | 

## Slide 80: 335 a
Segelfluggelände
Kontrollmaßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Kontrollen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Karte Gewässer
Ausuferungen?
Einlauf Kraftwerk

## Slide 81: 400
Übersicht
Technische Schutzmaßnahmen
Schlauchdeich setzen Plan 410
Alarmplan
Inhalt
Kontrollen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser

## Slide 82: 410
Aufbau Schlauchdeich
Technische Schutzmaßnahmen
cb
Auslöser | Osterbach Ausuferungen Segelfluggelände |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Aufbau Schlauchdeich ca. 20 Einsatzkräfte 2 bis 3 Strassentunneln Abrollbehälter Schlauchdeich |  | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Übersicht Schutzmaßnahmen

## Slide 83: 500
Übersicht
Sperrungen
Alarmplan
Inhalt
L 126 Plan 510
Starkregen / Hochwasser
Übersicht Sperrungen

## Slide 84: 510
L 126
Sperrungen
cb
Auslöser | Pegel Oberried Brugga > HQ 50 |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Ortspolizeibehörde Auftrag an Bauhof ggf. Feuerwehr | Verkehrsrechtliche Anordnung Sperrung nach Plan Umleitung einrichten |  | 
Umleitung
Umleitung
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Übersicht Sperrungen
zu Anleitung Vorgehensweise

## Slide 85: 600
Übersicht
Schließungen / Absagen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Waldorfschule Plan 610

## Slide 86: 610
Waldorfschule
Schließungen
cb
Auslöser | Starkregen > 80 mm/h Brugga > HQ 100 |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Ortspolizeibehörde | Bei Vorlaufzeit von mindestens 18 Stunden: In Absprache mit Betreiber vorsorglich Schließung Bei Kürzerer Vorlaufzeit Wenn gefahrlos möglich: Nutzer „nach Hause entlassen“ Bei akuter Gefahr Flucht in obere Stockwerke |  | 
 | Risikosteckbrief | 610 a | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Übersicht Schließungen

## Slide 87: 610 a
Waldorfschule
Schließungen
cb
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser

## Slide 88: 700
Übersicht
Warnungen / Evakuierungen
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Neuhäuser Plan 710

## Slide 89: 710
Neuhäuser
Warnungen / Evakuierungen
cb
Auslöser | Starkregen > 100 mm in kurzer Zeit Brugga > HQ 50 |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
 | Bei Vorlaufzeit von mindestens 18 Stunden: Evakuierung | 710 a | 
 | Bei Kürzerer Vorlaufzeit keine Räumung „ins Wasser“ „Flucht in obere Stockwerke!“ | 710 b | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
Übersicht Warnungen

## Slide 90: 710 a
Neuhäuser Evakuierung
Warnungen / Evakuierungen
cb
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Evakuierungsaufforderung im markierten Bereich |  | 
Ortspolizeibehörde | Betreuung im Schulzentrum organisieren | ?? | 
 | Warnung via NINA (über ILS / Landespolizei) | ?? | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
ANSAGETEXT EVAKUIERUNG
Achtung, Achtung: Hier spricht Ihre Feuerwehr
Wegen eines drohenden Hochwassers muss der Bereich Neuhäuser evakuiert werden.
Begeben Sie sich zu Verwandten oder Bekannten in höher gelegenen Gebieten.
Oder begeben Sie sich ins Schulzentrum.
Nehmen Sie nur das Nötigste mit.
Beginnen Sie mit der Evakuierung sofort.
Die Evakuierung muss bis …………………….. abgeschlossen sein.
Nutzen Sie den Notruf 112 nur, wenn Sie Hilfe brauchen.
Unterstützen Sie hilfebedürftige Personen!
Befolgen Sie Anweisungen der Einsatzkräfte!
Schalten Sie vor Verlassen Ihres Gebäudes elektrische Geräte und Anlagen aus.
Übersicht Warnungen

## Slide 91: 710 b
Neuhäuser Warnung
Warnungen / Evakuierungen
cb
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Beschallung: im markierten Bereich |  | 
Ortspolizeibehörde | Warnung via NINA (über ILS / Landespolizei) | ?? | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser
ANSAGETEXT Warnung
Achtung, Achtung: Hier spricht Ihre Feuerwehr
Es droht ein Hochwasser der Brugga.
Gehen Sie nicht in Kellerräume oder Untergeschosse.
Beobachten Sie Lage.
Begeben Sie sich gegebenenfalls in höhere Stockwerke.
Schalten Sie elektrische Geräte und Anlagen aus.
Informieren Sie Ihre Nachbarn.
Nutzen Sie den Notruf 112 nur, wenn Sie Hilfe brauchen.
Unterstützen Sie hilfebedürftige Personen!
Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte!
Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. .
Übersicht Warnungen

## Slide 92: 790
Übersicht
Sofortmaßnahmen nach Starkregen
Gebäudekontrolle Plan 791
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser

## Slide 93: 791
Gebäudekontrolle
Retten
cb
Auslöser | nach Starkregen |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Vorsorglich folgende Gebäude / Einrichtungen kontrollieren, ob Personen gefährdet |  | 
 | Tarodunum Schule |  | 
 | Waldorfschule |  | 
 | Grundschule |  | 
Alarmplan
Inhalt
Starkregen / Hochwasser

## Slide 94: 800
Maßnahmen bei Sturm-/
Orkanwarnung
Übersicht
Veranstaltungssicherheit Plan 805
Alarmplan
Inhalt

## Slide 95: 805
bei DWD ROT
Schutzmaßnahmen Sturm/Orkan
Alarmplan
Inhalt
Auslöser | DWD Rot |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Ortspolizeibehörde | Prüfen, ob Veranstaltungen abgesagt/abgebrochen werden sollten. | 807 | 
Erste Lage

## Slide 96: 900
Übersicht
Sonstige Maßnahmen
Alarmplan
Inhalt
Notrufannahmestellen Plan 950

## Slide 97: 950
Notrufannahmestellen einrichten
und betreiben
Kommunikationsausfall
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Musterhausen: Grundschule (Feuerwehrhaus) | 950 a | 
 | Notrufe entgegennehmen und an ILS weiterleiten; siehe Checkliste Ereignisabfrage | 960 | 
Alarmplan
Inhalt
Notrufannahmestellen

## Slide 98: 950 a
Musterhausen
Notrufannahmestellen
Auslöser | Bei Stromausfall immer und sofort Ansonsten: Auslösung durch Feuerwehr |  | 
Zuständig | Maßnahmen | Plan Nr. | 
Feuerwehr | Feuerwehrhaus besetzen Mobile Annahmestelle (MTW) zur Grundschule Fahne / Kennzeichnung |  | 
 | Notrufe annehmen und an ILS weiterleiten |  | 
 | Nach längerem Ausfall (über vier Stunden) Durchsage via Lautsprecher oder Information via Nina | 950 b | 
Alarmplan
Inhalt
Notrufannahmestellen

## Slide 99: 950 b
Erstansage Notrufannahmestellen
Kommunikationsausfall
Achtung, Achtung: Hier spricht Ihre Feuerwehr
In Musterhausen ist die Stromversorgung ausgefallen.
Die Dauer des Ausfalls ist nicht bekannt.
An der Grundschule Musterhausen ist eine
Notrufannahmestelle eingerichtet.
Wenden Sie sich in Notfällen an die dortigen
Einsatzkräfte.
Schalten Sie alle elektrischen Geräte auf Aus oder ziehen Sie den Netzstecker.
Versuchen Sie nicht, Notstromaggregate an das Stromnetz Ihres Gebäudes anzuschließen.
Betreiben Sie Notstromaggregate oder Holz- oder Gasgrills ausschließlich im Freien betreiben. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr wegen der Abgase.
Vorsicht beim Umgang mit Kerzen. Stellen Sie diese auf nicht brennbare Unterlagen.
Schalten Sie das Radio ein.
Informieren Sie Ihre Nachbarn.
Unterstützen sie sich gegenseitig.
Unterstützen Sie hilfsbedürftige Menschen
Alarmplan
Inhalt
Notrufannahmestellen

## Slide 100: 960
Ereignisabfrage
Notrufannahmestellen
Copyright: Feuerwehr Freiburg
Wo ist das Ereignis? Ortsteil, Straße, Hausnummer, Stockwerk, Name |  | 
Was ist passiert? Kurzbeschreibung Ereignis |  | 
Gefahr für Personen oder Sachwerte? □ JA > Sofortmeldung an ILS □ NEIN |  | 
Medizinische Lage |  | 
Bewusstlosigkeit | □ JA □ NEIN | Wenn alles NEIN, dann an Hausarzt verweisen
Atemnot | □ JA □ NEIN | 
Akute Schmerzen | □ JA □ NEIN | 
Orientierungslos | □ JA □ NEIN | 
Verletzung | □ JA □ NEIN | 
Weitere Angaben |  | 
Frage | Kurzbeschreibung | 
Anzahl Verletzte |  | 
Feuer / Rauch |  | 
Besonderheiten |  | 
Hinweise zur Anfahrt |  | 
Schwergewichtiger Patient | □ unter 130 kg □ über 130 kg | 
Meldedaten |  | 
Aufgenommen | Datum: Uhrzeit: Von: | 
Weitergeleitet an | □ Einsatzleitung □ ILS □ POLIZEI Datum: Uhrzeit: | 
Alarmplan
Inhalt
Notrufannahmestellen

## Slide 101: A0
Übersicht
Anhang
Risikosteckbrief Plan A10
Alarmstufenmodell Plan A03
Alarmplan
Inhalt

## Slide 102: A03
Alarmstufen-Modell
Hochwasser-Alarm- und Einsatzplan
Alarmstufe | Lage | Ziele | Aufgabe | Plan Nr.
Monitoring | keine Warnungen oder Meldungen | Warnungen und Meldungen werden empfangen | Empfangsbereitschaft 365/24 | 55
Warnphase | Warnungen Meldungen eingegangen | Adäquate Reaktion auf Warnungen | Entwicklung verfolgen und abschätzen. Ggf. Kontrollphase auslösen. | 80
Kontrollphase | Schad-hochwasser zu en | Wasser unter Kontrolle behalten | Kontrollieren Störungen beheben. Ggf. Abwehrphase auslösen | 200
Abwehrphase | Schäden / Verluste wahrscheinlich oder eingetreten | Schaden begrenzen Krise bewältigen | Polizeiliche und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr | 
Alarmplan
Inhalt

## Slide 103: A10
Risikosteckbrief
Anhang
Musterhausen